ANTEMASURATOARE

DENUMIRE              Proiect Instalatii Termice camin 1 si cantina

PROIECT NR.           69/2017

FAZA PROIECT       PTh

BENEFICIAR            Universitatea Aurel Vlaicu

Instalatii Termice

| NR. CRT. | DESCRIERE | UM | CANTITATE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cazan otel presurizat avand o putere termica de 400-524 KW | buc | 2 |
| 2 | Tablou comanda cazan | buc | 2 |
| 3 | Arzator gaz in doua trepte avand o putere termica 410kw -750kw, inclusiv rama gaz Dn 40 mm | buc | 2 |
| 4 | Tablou electric general echipat | buc | 1 |
| 5 | Vas expansiune inchis cu membrana interschimbabile 500 l | buc | 1 |
| 6 | Supapa siguranta 1 1/2 " | buc | 2 |
| 7 | Cos fum din otel inoxidabil, cu perete dublu, constructie etansa , cu grosimea minima 0,5 mm, diametru 300mm, avand o inaltime de 10,5 , inclusiv suporti sustinere | buc | 2 |
| 8 | Racord evacuare gaze arse intre cos fum si cazan , realizat din tabla inox si prevazut cu izolatie termica | buc | 2 |
| 9 | Gura curatate si revizie , montaj direct pe teava de evacuare | buc | 2 |
| 10 | Vas expansiune (protectie locala) 500l | buc | 1 |
| 11 | Statie de dedurizare pentru apa adaos, debit maxim 1,6 mc/h, inclusiv racorduri Dn 25 mm | buc | 1 |
| 12 | Demontare schimbator caldura | buc | 1 |
| 13 | Schimbator caldura cu placi cu garnitura pentru prepararea apei calde menajere. Capacitate 700 KW, inlusiv suporti | buc | 1 |
| 14 | Demontare vas tampon 500 L | buc | 1 |
| 15 | Vas tampon izolat pentru acumularea apei calde menajere V=500 l | buc | 1 |
| 16 | Pompa circulare cazan , electronica , presiune constanta , agent vehiculat : apa curata, debit de pompare 22 mc/h, inaltimea de pompare 4,2 m | buc | 2 |
| 17 | Demontare pompa circulatie distribuitor | buc | 1 |
| 18 | Pompa circulare cazan ,distribuitor activ,debit de pompare 34 mc/h, inaltimea de pompare 9,5 m | buc | 1 |
| 19 | Demontare pompa circulatie distribuitor | buc | 1 |
| 20 | Pompa circulare cazan ,distribuitor activ,debit de pompare 18 mc/h, inaltimea de pompare 6,2 m | buc | 1 |
|  | Filtru impuritati Pn 16 bari, imbinat prin flanse, agent vehiculat apa |  |  |
| 21 | .----Dn 100 mm | buc | 2 |
| 22 | .----Dn 80 mm | buc | 1 |
|  | Supapa sens PN 10bar, imbinare flansa /filet |  |  |
| 23 | .----Dn 65mm | buc | 2 |
| 24 | .----Dn 50 mm | buc | 3 |
| 25 | .----Dn 40 mm | buc | 2 |
|  | Vana fluture Pn 10 bar , imbinare cu flansa , domeniu inchidere 10-120 C |  |  |
| 26 | .----Dn 125 mm | buc | 4 |
| 27 | .----Dn 100 mm | buc | 4 |
| 28 | .----Dn 80mm | buc | 4 |
| 29 | .----Dn 65 mm | buc | 2 |
| 30 | .----Dn 50 mm | buc | 4 |
|  | Robinet de inchidere Pn 16, imbinare prin filet |  |  |
| 31 | .----Dn 15mm | buc | 6 |
| 32 | .----Dn 20 mm | buc | 4 |
| 33 | .----Dn 25 mm | buc | 6 |
| 34 | .----Dn 32 mm | buc | 8 |
| 35 | Manometre analogice 0-10 bar | buc | 6 |
| 36 | Termometruanalogic 0-120 gr.C | buc | 6 |
| 37 | Stut filetat 1/2" | buc | 18 |
| 38 | Aerisitor automat 3/8", inclusiv racord filetat, robinet separare | buc | 8 |
| 39 | Distribuitor colector Dn 250 mm din otel . Izolat cu segmente izolate, avand o lungime 2xl=3.200 mm, inclusiv racordurile agent termic | buc | 1 |
|  | Conducte din tabla neagra , imbinate prin sudura , inclusiv materiale sudura |  |  |
| 40 | ................. Dn 125 mm | ml | 19 |
| 41 | ................. Dn 100 mm | ml | 16 |
| 42 | ................. Dn 80 mm | ml | 14 |
| 43 | ................. Dn 65 mm | ml | 18 |
| 44 | ................. Dn 50 mm | ml | 14 |
| 45 | ................. Dn 40 mm | ml | 12 |
| 46 | ................. Dn 32mm | ml | 14 |
| 47 | ................. Dn 25 mm | ml | 14 |
| 48 | ................. Dn 20 mm | ml | 16 |
| 49 | ................. Dn 15 mm | ml | 14 |
|  | Cot la 90gr din otel imbinate prin sudura |  |  |
| 50 | ............... Dn 125 mm | buc | 6 |
| 51 | ............... Dn 100 mm | buc | 8 |
| 52 | ............... Dn 80 mm | buc | 6 |
| 53 | ............... Dn 65 mm | buc | 4 |
| 54 | ............... Dn 50 mm | buc | 4 |
| 55 | ............... Dn0 40 mm | buc | 6 |
| 56 | ............... Dn 32 mm | buc | 4 |
| 57 | ............... Dn 25 mm | buc | 8 |
| 58 | ............... Dn 20 mm | buc | 10 |
| 59 | ............... Dn 15 mm | buc | 8 |
|  | Ramificatie T din otel imbinat prin sudura |  |  |
| 60 | ................ Dn 100 mm | buc | 3 |
| 61 | ................ Dn 50 mm | buc | 2 |
|  | Reductie din otel teava negra |  |  |
| 62 | ............ Dn 100-80 mm | buc | 2 |
| 63 | ............ Dn 80-65 mm | buc | 2 |
|  | Racord olandez , inclusi garnitura |  |  |
| 64 | ............ Dn32 mm | buc | 6 |
| 65 | ............ Dn 25 mm | buc | 4 |
| 66 | ............ Dn 20mm | buc | 2 |
| 67 | ............ Dn 15 mm | buc | 4 |
|  | Flansa sudata din otel |  |  |
| 68 | .----Dn 125 mm | buc | 8 |
| 69 | .----Dn 100 mm | buc | 17 |
| 70 | .----Dn 80mm | buc | 12 |
| 71 | .----Dn 65 mm | buc | 16 |
| 72 | .----Dn 50 mm | buc | 17 |
|  | Izolatie kaiflex 19mm |  |  |
| 73 | ................. Dn 125 mm | ml | 20 |
| 74 | ................. Dn 100 mm | ml | 17 |
| 75 | ................. Dn 80 mm | ml | 15 |
| 76 | ................. Dn 65 mm | ml | 19 |
| 77 | ................. Dn 50 mm | ml | 15 |
| 78 | ................. Dn 40 mm | ml | 13 |
| 79 | ................. Dn 32mm | ml | 15 |
| 80 | ................. Dn 25 mm | ml | 15 |
| 81 | ................. Dn 20 mm | ml | 17 |
| 82 | ................. Dn 15 mm | ml | 15 |
| 83 | Pat de cablu metalic dn 80 mm | ml | 46 |
| 84 | Cablu electric 4 x 2,5 | ml | 52 |
| 85 | Cablu electric 5 x 4 | ml | 64 |
| 86 | Demontare zid despartitor | mc | 8.96 |
| 87 | Demontare confectii metalice | kg | 1760 |
| 88 | Evacuare prin purtare deseuri zidarie | mc | 8.96 |
| 89 | Evacuare prin purtare deseuri metalice | kg | 1760 |
| 90 | Transport auto deseuri zidarie la 3 km | mc | 8.96 |
| 91 | Reparatii zidarie | mp | 26 |
| 92 | Montare usa antifoc EI - 120 minute, dim.120 x 2050 | buc | 1 |
| 93 | Finisaje prin gleturie, zugraveli | mp | 86 |
| 94 | Corpuri iluminat antiex | buc | 2 |
| 95 | Intrerupator | buc | 1 |
| 96 | Sistem sustinere din otel profilat | kg | 297 |
| 97 | Imbinari flanse | buc | 92 |
| 98 | Confectii metalice | kg | 167 |
| 99 | Strapungeri | buc | 8 |
| 100 | Documentatie tehnica RDTAI | buc | 1 |
| 101 | Probe presiune | m | 151 |
| 102 | Punere in functiune | buc | 1 |

Intocmit,

Ing. Ivascanu Cristian